两款新微车技术参数、配置表

长安之星超越款SC6395参数表

| 型号 | SC6395 | SC6395B |
| --- | --- | --- |
| 外廓尺寸 （长/宽/高）(mm) | 3940×1560×1940 | 3940×1560×1940 |
| 燃料种类 | 汽油 | 汽油 |
| 发动机型号 | JL465Q5 | JL474Q |
| 排量 (ml) | 1012 | 1310 |
| 功率 (kW) | 39 | 60 |
| 轴数 | 2 | 2 |
| 轴距 (mm) | 2500 | 2500 |
| 钢板弹簧片数 (前/后) | /5 | /5 |
| 轮胎规格 | 165/70R13LT，165/70R1379T | 165/70R13LT，165/70R1379T |
| 轮胎数 | 4 | 4 |
| 轮距(前/后) (mm) | 1280/1290 | 1280/1290 |
| 总质量 (kg) | 1760 | 1760 |
| 整备质量 (kg) | 990 | 1010 |
| 额定载客（含驾驶员）（座位数） | 5-8 | 5-8 |
| 接近角/离去角 (°) | 58/30 | 58/30 |
| 前悬/后悬 (mm) | 480/960 | 480/960 |
| 最高车速 (km/h) | 100 | 120 |

长安之星超越款SC6395配置表

| 车型 | 状态 | 状态号 | 主要配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| SC6395 | 标准款 | FA | 排量为1.012升江陵JL465Q5的大马力发动机，165/70R宽胎，带透镜晶钻高聚光炮筒混合前大灯，超大型推拉式后侧窗，三排座椅（2）/（2+1）/（3），浅色内饰，黑色组合仪表面板，四条幅黑色方向盘，铝合金车轮，单色金属漆，无空调系统。 |
|  | 舒适款 | FAA | 在FA状态基础上，增加单蒸空调，更换桃木纹组合仪表面板，四条辐桃木纹方向盘。 |
|  | 豪华款 | FAA-H | 在FAA状态基础上，更换双蒸空调。 |
| SC6395B | 标准款 | FA | 在SC6395车型FA状态基础上，换装排量为1.310升江陵JL474Q的大马力发动机。 |
|  | 舒适款 | FAA | 在SC6395车型FAA状态基础上，换装排量为1.310升江陵JL474Q的大马力发动机 |
|  | 豪华款 | FAA-H | 在SC6395车型FAA-H状态基础上，换装排量为1.310升江陵JL474Q的大马力发动机。 |

长安“村村通”SC6393参数表

| 总长 | 3965mm |
| --- | --- |
| 总宽 | 1580mm |
| 总高 | 2120mm |
| 轴距 | 2500mm |
| 整备质量 | 1075kg |
| 发动机 | 四缸，直列四冲程、水冷、顶置凸轮轴、闭环多点电喷式汽油机 |
| 排量 | 1012ml |
| 最大功率 | 39kw |
| 最高车速 | ≥100km/h |
| 百公里油耗 | ≤6.4L/100km |
| 变速器 | 5速机械式同步变速器 |
| 前悬架 | 螺旋弹簧滑柱摆臂式 独立悬架 |
| 后悬架 | 钢板弹簧（5片） 非独立悬架 |
| 制动系统 | 液压双回路带真空助力 |

长安“村村通”SC6393配置表

| 车型/状态 | SC6393 |
| --- | --- |
| 发动机 |  | JL465Q5 |
| 车轮 | 钢车轮 | ● |
| 轮胎 | 165/70R13宽胎 | ● |
| 车轮装饰盖 |  | ● |
| 金属漆 | 单色 | ● |
| 保险杆 | 灰色 | ● |
| 外后视线镜 | 与车身同色 | ● |
| 前盘后鼓(真空助力、感载比例阀) | ● |
| 后侧窗 | 推拉式 | ● |
| 前门摇机 | 手动 | ● |
| 中门摇机 | 手动 | ● |
| 中门防撞杆 | ● |
| 前挡风玻璃 | 夹层 | ● |
| 遮阳板 | 单 | ● |
| 内饰门板 | 面料+革 | ● |
| 装配新式座椅（11人座椅） | ● |
| 新式水晶混合前灯 | ● |